## Slide 1: Operabilidad
Prof. Cesar de Prada
Dpt. Ing. de Sistemas y Automática
Universidad de Valladolid
Notes: <number>

## Slide 2: Operabilidad
La facilidad del proceso de alcanzar y mantener un valor de equilibrio deseado (Ziegler y Nichols, 1943)
La facilidad del sistema de pasar de un estado inicial a un estado final en un intervalo de tiempo dado (Kalman, 1960)
La mejor calidad de respuesta que se puede obtener mediante un sistema de control automático (Skogestad, 1991)
La facilidad que tiene el proceso de funcionar en un punto de operación, rechazar las perturbaciones, limitar interacciones entre sus variables y pasar de un punto de operación a otro, todo ello considerando los esfuerzos de control necesarios
Notes: <number>

## Slide 3: Indice
El diseño influye en la operabilidad
Sistemas multivariables
Medidas de operabilidad
Límites al comportamiento dinámico alcanzable
Diseño de sistemas de control de plantas
Diseño Integrado
Notes: <number>

## Slide 4
Ejemplo: Reactor Químico
Reactor
TT
AT
Refrigerante
Productos: A y B
Materia prima
producto A
A  B
Especificaciones: Ti, q, ci, Tci
T
Ti, q, ci
Tci
A  B
Notes: <number>

## Slide 5
Diseño
Típicamente el diseño del proceso y el diseño de su sistema de control se realizan de forma secuencial
El diseño del proceso se hace por un Ing.de proceso en estado estacionario y con criterios de costes
Después se diseña el sistema de control con criterios de comportamiento dinámico
El diseño del proceso influye en su controlabilidad (operablidad)
Un proceso óptimo en costes puede ser difícilmente operable
Notes: <number>

## Slide 6: Respuesta dinámica
Reactor
TT
AT
Refrigerante
Productos: A y B
Materia prima
producto A
A  B
T
Ti, q, ci
Tci
TT
q
Regulador PI
Perturbaciones: q, k cambio de actividad
Notes: <number>

## Slide 7: Operabilidad
Los procesos se ven sometidos a exigencias ambientales, de calidad, seguridad, eficiencia, costo, etc. crecientes
Cada día la integración masica (reflujos, configuraciones complejas, etc.) y energética (recuperación de calor, etc.) es mayor, lo que dificulta la operabilidad
Notes: <number>

## Slide 8: Análisis de Operabilidad
Estudio sistemático de las características del comportamiento dinámico del proceso
En lazo abierto
En lazo cerrado
Limitaciones impuestas por el proceso, independientemente del controlador
Notes: <number>

## Slide 9: Operabilidad en lazo abierto
Características dinámicas en lazo abierto:
Ganancia, Estabilidad, tipo y tiempo de respuesta, Interacción, Rechazo de perturbaciones,...
Proceso
u
y
v
Notes: <number>

## Slide 10: Modelos
Modelos No Lineales
Puntos de operación
Matrices de sensibilidad
Modelos Lineales
1. Funciones de transferencia
2. Expresar las magnitudes de Controlabilidad en función de los parámetros de diseño
Notes: <number>

## Slide 11: Matriz de sensibilidad
Matriz de Sensibilidad del Sistema
respecto a las entradas en estado
estacionario
Matriz de Sensibilidad del Sistema
respecto a las perturbaciones en
estado estacionario
Ecuaciones en estado estacionario
Notes: <number>

## Slide 12: Modelos linealizados
Aproximaciones lineales de las ecuaciones no-lineales en un punto de operación
Mas fáciles de manipular matemáticamente pero su rango de validez es limitado
Notes: <number>

## Slide 13: Linealización
Desarrollo en serie de Taylor sobre un punto de operación u0, y0, z0, ….
Ecuación lineal en las nuevas variables u, y, z
Notes: <number>

## Slide 14: Modelos linealizados
t
t
Y
U
U0
U
Y0
Y
las variables u e y son
cambios sobre un punto de operación U0 , Y0
El rango de validez está limitado a un entorno del punto de operación
Proceso
Notes: <number>

## Slide 15: Modelos en variables de estado
x variables de estado: conocido su valor en el instante inicial y los valores de u(t) a lo largo del tiempo, puede determinarse el valor de las salidas a lo largo del tiempo
Solución analítica:
Notes: <number>

## Slide 16: Equivalencia
u
y
Existen muchas representaciones equivalentes entrada-salida
Notes: <number>

## Slide 17: Autovalores
Los autovalores son invariantes en representaciones equivalentes
Notes: <number>

## Slide 18: Autovectores
Autovalores Autovectores
x1
x2
xTAx
v
El máximo valor de xTAx está en la dirección del máximo autovector y toma el valor del máximo autovalor
Notes: <number>

## Slide 19: Función de Transferencia
Tomando transformadas de Laplace, con condiciones iniciales nulas:
Notes: <number>

## Slide 20: Matriz de Transferencia
En un proceso con varias entradas y salidas (MIMO) G(s) es una matriz de funciones de transferencia
u1
u2
y1
y2
y3
Notes: <number>

## Slide 21: Polos y Autovalores
Autovalores de A = polos de G(s) (salvo cancelaciones polo/cero)
Polos: raices de D(s) = 0
Autovalores: raices de
Notes: <number>

## Slide 22: Polos o autovalores
Definen la estabilidad del sistema
Determinan el tiempo de asentamiento ante un cambio
Determinan, junto a los ceros, el tipo de respuesta
Pueden considerarse en lazo abierto o cerrado
Notes: <number>

## Slide 23: Escalas
Para dar significado a varios análisis, las variables deben ser escaladas de acuerdo a su máxima variación esperada
u
+
-
w
y
v
+
Gv
G
R
Notes: <number>

## Slide 24: Escalas
y0 = G0 u0 +Gv0 v0 e0 = w0 - y0
e = e0 / emax y = y0 / emax w = w0 / emax
u = u0 / umax v = v0 / vmax
emax máximo error permitido umax máximo cambio permitido vmax máximo cambio esperado
z0 variables sin escalar
Notes: <number>

## Slide 25: Sistemas MIMO
u1
u2
y1
y2
y3
Interacción
Direcciones
Notes: <number>

## Slide 26: Columna
FT
FC
D
FC
FT
Alimentación
F
V
R
AT
y10.99
u2
u1
AT
y20.01
y1 composición destilado
y2 impureza de fondo
Notes: <number>

## Slide 27: Señales y G(s)
G(s)
u1
u2
y1
y2
y3
Muchas señales de entrada no son saltos, rampas, etc. sino que su descripción se hace mejor por su espectro de potencia
Puede estudiarse la respuesta del proceso como la suma de las respuestas a señales sinusoidales de distintas frecuencias
Notes: <number>

## Slide 28: Ganancia - Direcciones
u1
u2
y1
y2
y3
¿Cual es el efecto de la variación simultanea de varias entradas sobre las salidas?
¿Puede hablarse de ganancia global del proceso?
Notes: <number>

## Slide 29: Ganancia - Direcciones
1
u1
u2
La ganancia depende de la dirección de u
Notes: <number>

## Slide 30: Normas
Norma
Vectores
2
1

Matrices
Notes: <number>

## Slide 31: Norma inducida por una matriz
G
u
y
y = G u
Máxima ganancia para cualquier dirección de la entrada
¿Cual es el “tamaño” de G?
Notes: <number>

## Slide 32: Valores singulares
Valores propios o autovalores de G:
Radio espectral:
Valores singulares
Notes: <number>

## Slide 33: SVD
Columnas de U: ui vectores singulares de salida: vectores propios unitarios de GG*
Columnas de V: vi vectores singulares de entrada: vectores propios unitarios de G*G
Notes: <number>

## Slide 34: SVD
Una entrada en la dirección vi produce una salida en la dirección ui
i proporciona la ganancia de G en la dirección vi
G
vi
ui
Las direcciones obtenidas mediante SVD son ortogonales
Notes: <number>

## Slide 35: Notación
No confundir
u (vector de entradas manipuladas) con
ui (vectores singulares de salida de una descomposición SVD de G)
v (vector de perturbaciones) con
vi (vectores singulares de salida de una descomposición SVD de G)
G
u
y
y = G u + v
v
Notes: <number>

## Slide 36: Ejemplo
MATLAB: [U, , V]=svd(G)
Notes: <number>

## Slide 37: Ganancia y valores singulares
U1
U2
y1
y2
la maxima distancia de la forma cuadrática u*(G*G)u corresponde al mayor de los autovalores de G*G
Notes: <number>

## Slide 38: Valores Singulares
Los valores singulares indican las ganancias que induce la matriz G en la transformación lineal y = Gu
Máximo Valor Singular:
Mínimo Valor Singular:
Mayor
Ganancia
Menor
Ganancia
Notes: <number>

## Slide 39: Columna
FT
FC
D
FC
FT
Alimentación
F
V
R
AT
y10.99
u2
u1
AT
y20.01
Notes: <number>

## Slide 40: Columna
V
L
y1
y2
Interpretación física
Notes: <number>

## Slide 41: (G(j))
G
u
y
y() = G (j) u ()
Para cada frecuencia pueden evaluarse i(G(j)) y dibujar:
log
Máxima y mínima ganancia
dB
Notes: <number>

## Slide 42: Valores singulares columna
sys = tf({[87.8],[-86.4];[108.2],[-109.6]},{[75,1],[75,1];[75,1],[75,1]})
sigma(sys)
en dB
Notes: <number>

## Slide 43: Máximo y mínimo 
El máximo valor singular conviene que no sea excesivo para evitar problemas de estabilidad y mejorar la respuesta dinámica
El mínimo valor singular debe ser al menos >1 para evitar saturación en la entrada en cualquier dirección ya que se consideran escaladas entradas y salidas: | u | < 1 , | y | <1
Notes: <number>

## Slide 44: Número de Condición del Sistema
Mide la relación entre la máxima y mínima ganancia del proceso en función de la dirección de la entrada.
Un valor grande de (G) indica que G está mal condicionada y que su ganancia es severamente dependiente de la dirección de la entrada. Idealmente debería acercarse a 1
(G) depende mucho del escalado de u e y
Notes: <number>

## Slide 45: Perturbaciones
G
u
y
y = G u + v
v
Para rechazar perfectamente una perturbación v:
y = -G(G-1 Gv v) + Gv v = 0
G
u
y
v
-G-1Gv
Gv
Notes: <number>

## Slide 46: Número de Condición de Perturbación
Según sea la dirección de la perturbación, ésta puede tener un efecto muy grande sobre las salidas e implicar magnitudes muy grandes de las variables manipuladas para corregirlas
Mide la máxima ganancia salida/perturbación del proceso (que es la que tendría un compensador feedforward perfecto).
Minimizar el número de condición de la perturbación equivale a minimizar la máxima ganancia de las perturbaciones sobre la salida del proceso
Notes: <number>

## Slide 47: Interacción
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
Lazo abierto
Notes: <number>

## Slide 48: Interacción
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2
Control con lazos SISO
Notes: <number>

## Slide 49: Lazo cerrado
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2
Notes: <number>

## Slide 50: Interacción
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2
Notes: <number>

## Slide 51: Interacción (Lazo 1)
G11
G21
G12
G22
u2
u1
y1
y2
R1
R2
w1
w2
w1 y w2 influyen en y1
Si G12 ó G21 son = 0 no hay cambio de dinámica sobre un sistema SISO u1 --- y1
Si R2 pasa a manual se modifica la dinámica del lazo 1
Notes: <number>

## Slide 52
Interacción
TT
u1
q
T
Condensado
Fv
u2
FT
u2
u1
T
q
Notes: <number>

## Slide 53
Reactor
Reactor
TT
T
Refrigerante
Producto
TC
Interacción entrada salida en ambas variables
Interacción en lazo abierto y cerrado
u
Reactante
AT
AC
Notes: <number>

## Slide 54: Interacción
Medir el grado de interacción
Se puede funcionar con lazos simples
En caso afirmativo, ¿Cual es el mejor emparejamiento de variables entrada-salida?
u1
u2
y1
y2
Notes: <number>

## Slide 55: Matriz de ganancias estacionarias
No es una buena medida de interacción:
Depende de las unidades en las que se exprese
No refleja el hecho característico de la interacción multivariable: los cambios en un lazo cuando otros pasan de automático a manual
Notes: <number>

## Slide 56: Matriz de Ganancias Relativas (RGA)
G
u1
u2
y1
y2
11
G
u1
u2
y1
y2
Notes: <number>

## Slide 57: RGA
Deseable
Puede emplearse para hacer una adecuada selección de pares entrada-salida para controlar un sistema MIMO escogiendo la mínima interacción en estado estacionario o a una frecuencia dada
Notes: <number>

## Slide 58: RGA
G
u1
u2
y1
y2
11
Notes: <number>

## Slide 59: Columna
V
L
y1
y2
Muy fuerte interacción con el emparejamiento ( L y1) (V y2)
Inestabilidad asegurada con el emparejamiento ( L y2) (V y1)
RGA
Notes: <number>

## Slide 60: RGA
La suma de los elementos de una fila o columna de la RGA es 1
Es independiente del escalado de u e y
Para procesos asimétricos, la inversa puede sustituirse por la pseudoinversa
Notes: <number>

## Slide 61: RGA
El unico emparejamiento SISO admisible resulta ser:
y1 ---- u1 y2 ---- u2 y3 ---- u3
con una interacción mayor en el tercer lazo
Notes: <number>

## Slide 62: RGA procesos asimétricos
Para procesos asimétricos, la inversa puede sustituirse por la pseudoinversa:
y = G u GTy = GTG u u = (GTG)-1GT y
pseudoinversa de G = (GTG)-1GT
MATLAB RGA = G.*pinv(G) ’
Notes: <number>

## Slide 63: Ejemplo
y1 debe controlarse con u1
y2 debe controlarse con u2
Notes: <number>

## Slide 64
Ejemplo
y1 debe controlarse con u1 y2 debe controlarse con u2 y3 estaría sin lazo de control (o bien se controlaría (mal) con u2 dejando y2 sin control si fuera preferente
Notes: <number>

## Slide 65: RGA(j)
La RGA se formuló originalmente sobre la matriz de ganancias estacionarias, frecuencia 0, pero puede evaluarse y dar información útil a cualquier otra frecuencia
MATLAB: Gw = frsp(G, w)
RGAw = veval(‘.*’,Gw,vpinv(vtp(Gw)))
Notes: <number>

## Slide 66: Magnitudes de Controlabilidad en Lazo Abierto
Modelo en el dominio de Laplace
Autovalores
Valores singulares / Número de condición del sistema
Número de condición de perturbación
Matriz de ganancias relativas de Bristol
Notes: <number>

## Slide 67: Controlabilidad en lazo cerrado
Regulador
Proceso
Tiempo de asentamiento de la respuesta, estabilidad, rechazo de perturbaciones, etc.
Polos y ceros
Notes: <number>

## Slide 68
Funciones de transferencia
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
T función de transferencia en lazo cerrado
S función de sensibilidad
Swu
Svu
T+S = 1
Notes: <number>

## Slide 69
Comportamiento y robustez
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
|S (j)| en dB

La respuesta mejora cuando |S|<1
Notes: <number>

## Slide 70
Rechazo de perturbaciones
|S (j)| en dB

En un rango de frecuencias,
el regulador puede
empeorar el rechazo de
perturbaciones.
Importante minimizar el
maximo |S (j)|
Ms = max |S (j)| 
Ms
Notes: <number>
42

## Slide 71: |S (j)|>1
|S (j)| en dB

-1
GR
Si el diagrama de Nyquist penetra el circulo, |1+GR| es <1 en esa zona y S = 1/(1+GR) > 1
|1+GR|
Eso ocurre si hay dos polos mas que ceros o si hay un cero en la parte derecha del plano s
Ms = max |S (j)| 
Notes: <number>

## Slide 72: Integral de la Sensibilidad
Si G(s)R(s) tiene dos polos mas que ceros y N polos pi en la parte derecha del plano s, entonces para que el sistema sea estable en lazo cerrado se debe cumplir: (Freudenberg 1988)
Si |S(j)| es menor que 1 en un rango de frecuencias, debe ser mayor que 1 en otro, pues el lado derecho es positivo o nulo. La presencia de pi incrementa el valor de pico Ms de S. En general, si se mejora S en un rango de frecuencias, se empeora en otro.
Notes: <number>

## Slide 73
Efecto Cama de Agua
|S (j)| en dB

Si se reduce |S (j)| en una zona de frecuencias se incrementa en otra
Notes: <number>

## Slide 74
Especificaciones sobre |S (j)|
|S (j)| en dB

Una forma de especificar el comportamiento dinámico es fijar un cota superior a |S (j)|
Notes: <number>

## Slide 75
Margen de Módulo
-1
N
M
Diagrama de Nyquist
O
min |NM|
Un margen de módulo mayor mejora el rechazo de perturbaciones
Margen de módulo = min |NM|
Notes: <number>
43

## Slide 76: Márgenes
Un margen de módulo garantiza un margen de ganancia
p.e. Ms = 2  GM = 2
-1
g
GR(j)
Notes: <number>

## Slide 77: Márgenes
-1
O

G(j)R(j)
f
-1- G(jc)R(jc)
Un margen de módulo garantiza un margen de fase
p.e. Ms = 2  PM = 29º
Notes: <number>

## Slide 78: Ancho de banda 
|S (j)| en dB


-3 dB = 0.707
Ancho de banda: frecuencia  a la cual por primera vez |S (j)| vale 0.707 o -3 dB
Rango de frecuencias en las que el control es efectivo
Buen indicador del comportamiento en lazo cerrado
Notes: <number>

## Slide 79: Ancho de banda 
|T (j)| en dB

-3 dB = 0.707

Ancho de banda: frecuencia  mas alta a la cual |T (j)| vale 0.707 o -3 dB
Rango de frecuencias en las que T (j) sigue aceptablemente la referencia w
Puede no ser un buen indicador de comportamiento en lazo cerrado al no tener en cuenta la fase
Notes: <number>

## Slide 80: Frecuencia de corte
|G (j) R (j)| en dB
0 dB

c
Frecuencia de corte: frecuencia a la cual |G (j) R (j)| corta por primera vez desde arriba el eje de 0 dB
Normalmente: < c < Buen indicador de comportamiento en lazo cerrado
Notes: <number>

## Slide 81: Compromiso T S
T
S
T + S = 1
T con un ancho de banda grande para mejorar la respuesta, y con rechazo de ruido
S pequeño para mejorar el rechazo a perturbaciones
Notes: <number>

## Slide 82: Esfuerzos de control
log
20log| . |
esfuerzos de control
Un ancho de banda grande implica esfuerzos de control elevados
Notes: <number>

## Slide 83: Robustez del diseño
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
¿ Como varía la respuesta en lazo cerrado cuando varían los parámetros del proceso?
Notes: <number>

## Slide 84
Robustez del diseño
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
Función de sensibilidad Svy = sensibilidad frente a errores en G
Importante minimizar los errores en la zona de frecuencias donde mayor es la sensibilidad frente a w o v
Notes: <number>

## Slide 85: Control perfecto
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
Gv
Para un control perfecto: w = Gu + Gv v
u = G-1 w - G-1 Gv v
¿Bajo que condiciones se puede tener un control perfecto?
Notes: <number>

## Slide 86: Control perfecto
u = G-1 w - G-1 Gv v
No se puede tener control perfecto si:
G contiene ceros en la parte derecha del plano s G-1 inestable G contiene retardo G-1 contiene una predicción G tiene mas polos que ceros G-1 es irrealizable
G-1Gv es grande u se saturaría G-1 es grande
Todos estos elementos imponen limitaciones al comportamiento dinámico alcanzable
Notes: <number>

## Slide 87: Principio del módulo máximo
Si F(s) es estable, el máximo valor de |F(s)| en el lado derecho del plano s se alcanza sobre el eje j
j
Real
|F(s)|
Notes: <number>

## Slide 88: Cero en RHS
Si G(s) tiene un cero z en la parte derecha del plano s, y wp(s) es una función de peso estable, entonces para que el sistema en lazo cerrado sea estable debe cumplirse:
En efecto, aplicando el principio del módulo máximo a wp(s)S(s):
Lo que limita el comportamiento dinámico alcanzable
Notes: <number>

## Slide 89
Polo en RHS
Si G(s) tiene un polo p en la parte derecha del plano s, y wT(s) es una función de peso estable, entonces para que el sistema en lazo cerrado sea estable debe cumplirse:
En efecto, aplicando el principio del módulo máximo a wT(s)T(s):
Lo que limita el comportamiento dinámico alcanzable
Notes: <number>

## Slide 90: Caso MIMO
+
+
-
R
Proceso
u
v
y
G
w
Notes: <number>

## Slide 91: Especificaciones sobre max(S(j))

Notes: <number>

## Slide 92: Especificaciones típicas

A
M

Notes: <number>

## Slide 93: Magnitudes de Operabilidad en Lazo Cerrado
Autovalores de la matriz en lazo cerrado
Valores singulares de la matriz de sensibilidad
Gd
G
Gc
+
+
+
ysp
u
y
d
Notes: <number>

## Slide 94
Valores singulares del proceso
Magnitudes de operabilidad en Lazo Abierto
Número de condición del sistema y número de condición de perturbación
Matriz de ganancias relativas de Bristol
Magnitudes de operabilidad en Lazo Cerrado
Autovalores de la matriz en lazo cerrado
Rechazo de Perturbaciones
Operabilidad
Matriz de sensibilidad
Valores singulares de la sensibilidad S
Autovalores
Notes: <number>

## Slide 95: Autovalores
Amortiguamiento de la respuesta
Tiempo de Asentamiento
Estabilidad
Valores máximos y mínimos de la respuesta temporal ante una perturbación y el período de oscilación de la misma
Notes: <number>

## Slide 96
Lazo abierto
Selección de estructura de la planta
Lazo cerrado
Selección de estructura de la planta y los parámetros del regulador
Notes: <number>