## Slide 1: Proceso de señal
Prof. Cesar dePrada
ISA-UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2: Indice
Procesos estocásticos
Caracterización de series temporales
  Correlaciones
  Análisis espectral
  Ruidos blancos
Modelos de señales estocásticas
  ARMA
  Test de Estacionareidad
  Autocorrelación parcial
  Modelos Box-Jenkins

## Slide 3: Procesos estocásticos
Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias indexadas por un índice t, que normalmente será el tiempo
x
t
{ x(t) t   }
x(t) puede ser un vector o un escalar
t puede tomar valores continuos o discretos kT
Un proceso estocástico discreto {x(t1), x(t2), ... x(tN)} viene caracterizado por la probabilidad conjunta: p( 1, 2, ..., N, t1,t2,...tN) que da la probabilidad de que x en ti tome el valor i ≤ x ≤i + di

## Slide 4: Procesos estocásticos
x
t
{ x(t) t   }
Pueden caracterizarse por una serie de parámetros probabilísticos
Etc.

## Slide 5: Procesos estocásticos estacionarios
x
t
estacionario
No estacionario
Un proceso estocástico es estacionario en sentido estricto cuando:
En particular: p(x(t))=p(x(t+))=p(x) es independiente de t, por tanto:

## Slide 6: Procesos estacionarios ergódicos
x
t
Un proceso estacionario es ergódico si su valor esperado iguala al valor medio temporal
de forma que se obtiene el mismo valor de E{x} calculando la media temporal de una realización (o experimento de medida de x) de infinitos valores que con muchos hipotéticos experimentos en un instante de tiempo t
x
t
Se supondrá que el proceso es ergódico

## Slide 7: Series temporales
x
t
0
T
2T…
Caracterización estadística:
Realización de un proceso estocástico {xi}
Media
Varianza
x
t
0
T
2T…
…
…

## Slide 8: Distribuciones
x
0
T
2T…
…
x
0
T
2T…
…
t
t
x
Frecuencia
x
Frecuencia
a
b
Distribución uniforme en [a,b]
Distribución normal
Función densidad de probabilidad

## Slide 9: Correlaciones
Dada una serie temporal xi , ¿Cómo influye el valor que toma x en el instante t sobre el valor que va a tomar en t+kT?
p.e. k = 2
Formar parejas (xt, xt+k) y representarlas gráficamente para estudiar las posible dependencias
No hay dependencia
Dependencia completa
Dependencia parcial

## Slide 10: Autocovarianza
¿Como medir el grado de dependencia?
Se puede usar el valor medio de los cuadrados de las desviaciones sobre la recta de regresión m(xt – x)
Las desviaciones serán pequeñas si el término
es grande
Autocovarianza de x

## Slide 11: Propiedades de Rx(k)
3 La dependencia de xt+k del valor xt es la misma que la dependencia de xt sobre xt+k , luego Rx(k) es simétrica respecto a k: Rx(k)= Rx(-k)
4 Si k crece, la dependencia de xt+k del valor xt es cada vez menor, luego: Rx()  0
Coeficiente de autocorrelación
adimensional, de modulo  1
k
x(k)
1
1
2 La máxima dependencia de xt es sobre xt luego el máximo de Rx(k) está en Rx(0)

## Slide 12: Ejemplos
t
x
k
x

## Slide 13: Ejemplos
t
x
x
k

## Slide 14: Estimadores
Si hubiéramos tomado otros datos del mismo proceso estocástico {xi} los resultados de aplicar la fórmula de estimación de Rx(k) hubieran sido similares pero diferentes. De hecho un estimador de una variable estocástica. Por tanto los de la media, varianza, autocovarianza, etc. son variables estocásticas que tienen su distribución, etc. y una serie de propiedades que pueden estudiarse.

## Slide 15
Propiedades de un estimador
Sesgo /polarización
Consistencia
Eficiencia
estimador de una variable estocástica
0 verdadero valor de 

frecuencia
Verdadero valor de 
No sesgada, eficiente
sesgada, eficiente
No sesgada, no eficiente
Consistencia:
No sesgo:

## Slide 16: Estimadores
Estimador eficiente, consistente, no polarizado. (para distribuciones normales de varianza 2).
Las estimas están distribuidas con una distribución normal de varianza 2/N en torno al verdadero valor (luego al aumentar N mejora la estimación)
frecuencia
E{x}
estima
Bandas de confianza en las que el verdadero valor debe estar incluido con una cierta probabilidad
(95%)
Distribución t de N-1 grados de libertad

## Slide 17
Estimadores
Estimador eficiente, consistente, no polarizado. (para distribuciones normales de varianza 2).
Las estimas están distribuidas de modo que
frecuencia
estima
tiene una distribución chi-cuadrado 2 con N-1 grados de libertad
 grados de libertad

## Slide 18: Estimadores
Estimador eficiente polarizado
Estimador no eficiente, no polarizado
Estimador eficiente polarizado
Estimador no eficiente, no polarizado
Bandas de confianza, dentro, Rx(k) no es significativamente distinto de cero

## Slide 19: Correlación cruzada
u
y
t
¿Cómo influye el valor que la variable u toma en el instante t sobre el valor que la variable y toma en el instante t+k ?
p.e. k=2
Formar parejas (ut , yt+k) y representarlas gráficamente para estudiar posibles dependencias
No hay dependencia
Dependencia parcial

## Slide 20
Covarianza Cruzada
¿Como medir el grado de dependencia?
Se puede usar el valor medio de los cuadrados de las desviaciones sobre la recta de regresión m(ut – u)
Las desviaciones serán pequeñas si el término
es grande
Covarianza cruzada de u e y

## Slide 21: Propiedades de Ruy(k)
La misma influencia tiene ut sobre yt+k que yt+k sobre ut por tanto:
Ruy(k) = Ryu(-k)
Cuando k  la influencia decrece a cero, luego Ruy() =0
Coeficiente de correlación cruzada
adimensional
Estimador eficiente
Estimador no polarizado

## Slide 22: Ejemplo

## Slide 23: Ejemplo

## Slide 24
Componentes de frecuencia de una señal
t
=
t
+
+
+ …

F()
Transformada de Fourier
Espectro de frecuencias de la señal
f(t)

## Slide 25: Análisis espectral
Para que exista la transformada de Fourier de una señal f(t) esta ha de verificar:
Una señal estocástica no verificará esta condición por lo que el análisis en frecuencia ha de hacerse con otras herramientas.
f(t)
t
Se define el espectro de potencia de una señal x(t) como la transformada de Fourier de su autocovarianza.

## Slide 26: Espectro de potencia
Como la potencia asociada a una señal es proporcional al cuadrado de la misma, el espectro de potencia es proporcional a la potencia asociada a cada frecuencia

## Slide 27: Energía de una señal
t
=
t
+
+
+ …
f(t)
En general, la potencia asociada a una señal es proporcional al cuadrado de la misma.
Si la amplitud de cada componente de frecuencia de la señal es F(), el principio de conservación de la energia lleva a:
Igualdad de Parserval

## Slide 28: Espectro de potencia
Transformada inversa 
x()  0
Por ser una medida de la potencia de una señal:
Al integrar entre - e  :

## Slide 29: Ruido blanco
Señal aleatoria en la que sus valores en un instante t son independientes del valor que han tomado en instantes anteriores.
Rx(k) = 0 k  0
k
Rx(k)
2


Su espectro de potencia es constante al igual que el de la luz blanca en que todas las frecuencias tienen igual peso

## Slide 30: Espectro de potencia cruzado
Espectro de potencia cruzado
Como Ruy() no es una función par, en general uy() sera una función compleja de 
También:

## Slide 31: Espectro de una serie temporal
En el caso de una serie temporal de periodo T, debe usarse la transformada de Fourier discreta
Como el número de muestras es finito, debe hacerse una estimación
Periodograma:
Donde X(k0) es la transformada discreta de Fourier de la serie temporal

## Slide 32: Ejemplo
x(t)
t
x()

Función spectrum

## Slide 33: Modelos ARMA

e
Un ruido blanco contiene todas las frecuencias con la misma amplitud

x
Una señal cualquiera se puede caracterizar por su espectro de potencia
Puede generarse una señal filtrando adecuadamente un ruido blanco
Filtro digital

e

x
e
x

## Slide 34: Modelos ARMA
El proceso estocástico x(t) se genera filtrando el ruido blanco e(t) de media nula y varianza 2 con una función de transferencia C/D
ARMA AutoRegresive Moving Average
Si C(q-1) = 1 proceso AR Autorregresivo
Si D(q-1) = 1 proceso MA de media movil

## Slide 35: Procesos estacionarios
Un proceso estacionario es aquel que tiene media constante
Dado que E{e(t)} es cte.=0, la dinámica del valor esperado de x(t) viene determinada por los polos del modelo ARMA
Si las raíces de D(q) = 0 están dentro del círculo unidad el proceso x(t) será estacionario
Si alguna raíz de D(q) = 0 está sobre el círculo unidad, el proceso x(t) será no estacionario y sus valores no estarán distribuidos en torno a un valor constante
Procesos con alguna raíz de D(q) = 0 fuera del círculo unidad, no son representativos de señales reales que no evolucionan a 

## Slide 36: Procesos no estacionarios
Estarán representados por un modelo ARIMA del tipo
Puede obtenerse un proceso ARMA a partir de uno ARIMA por diferenciación:

## Slide 37: ¿Es {x(t)} estacionario?
x(t) no depende de e(t-m-j) para j > 0, luego Rex(k) = 0 para k>m
Ecuación de Yule-Walker

## Slide 38: ¿Es {x(t)} estacionario?
Si el proceso ARMA es estacionario, entonces las raíces de D(q) = 0 están dentro del círculo unidad
Si el proceso es estacionario, a partir de un k, el coeficiente de autocorrelación tenderá a cero. Si no lo es, presentará una componente oscilatoria que no se anulará con k crecientes.
x
k
x
k
Proceso estacionario
Proceso no estacionario

## Slide 39: Ejemplo
x(t)
x(k)
t
k
Proceso no estacionario

## Slide 40: Identificación de procesos AR
Si un proceso es Autoregresivo (AR) entonces C(q-1) = 1 y por la ecuación de Yule-Walker se verifica:
Si n fuera igual a 1 se cumpliría:
Funciones de correlación parcial
Si n fuera igual a 2 se cumpliría:

## Slide 41: Función de autocorrelación parcial djj
Del mismo modo si n=3 se obtendrían d13, d23, d33
En general para n=j los términos dij pueden obtenerse mediante el algoritmo de Levinson-Durbin:
j
djj
1
2
…
La función de autocorrelación parcial es una representación de los términos djj en función de j

## Slide 42
Función de autocorrelación parcial djj
j
djj
1
2
…
Si un proceso AR es de orden n, su función de autocorrelación parcial presentará valores distintos de cero hasta j=n y un corte brusco a partir de este valor, pues dn+1,n+1 será cero
n
Identificación:
A partir de los coeficientes de autocorrelación, puede calcularse la función de correlación parcial djj y estimar a partir de ella el valor de n.
El algoritmo de Levinson-Durbin nos proporciona luego los valores de los coeficientes din del modelo AR del proceso

## Slide 43: Ejemplo
x(t)
x(k)
t
k
Proceso estacionario AR
Señal x(t)
Coeficiente de autocorrelación de x(t)

## Slide 44
Ejemplo
Proceso estacionario AR
La función de autocorrelación parcial djj presenta un salto brusco a partir de n=1, luego el proceso podría modelarse por como un proceso AR con n=1. Ademas d11=-0.87
djj
n

## Slide 45: Modelos de procesos
Modelo de la
parte
determinista
Modelo de las
perturbaciones
v
u
Variables manipuladas
Variables controladas
y

## Slide 46: Modelos Box-Jenkins
Modelo CARMA o ARMAX Controlled ARMA, ARMA con variable exógena
Modelo CARIMA Controlled ARIMA perturbación no estacionaria

## Slide 47: DRBS
Los ruidos blancos tienen un papel muy importante en el análisis y modelado de los procesos estocásticos. Pero no son fáciles de generar. A menudo se utilizan señales que son aproximaciones de ruidos blancos y que tienen características estadísticas similares.
DRBS Discrete Random Binary Signal
x
t
-V
V
Señal que conmuta entre dos valores con una determinada probabilidad
1 Dar valores 0 <  < 1, x = V,
2 r = random uniformemente distribuido en [0 ,1]
3 Si (r >  ) entonces x = -x
4 volver a 2
k
Rx(k)

V2

## Slide 48: PRBS
PRBS Pseudo Random Binary Signal
x
t
V
Pulsos de reloj
E-OR
x
Registro de desplazamiento de N dígitos
11= 0  0 = 0
1 0 = 0 1 = 1
Exclusive OR
La secuencia se repite cada 2N -1 valores
k
Rx(k)

V2
-V2/N
N