## Slide 1: Planificación y secuenciamiento de procesos por lotes
Prof. Cesar de Prada
ISA-UVA

## Slide 2: Indice
Procesos y plantas batch
Conceptos básicos de secuenciamiento
Formulación de problemas de secuenciamiento
Resolución por optimización
Formulación de problemas de síntesis

## Slide 3: Plantas batch
A medida que la fabricación de productos de alto valor añadido (químicos, farmaceúticos, alimentos, ciertos polímeros…) y producción limitada va generalizándose, tiene mas interés la fabricación en forma batch.
Igualmente tiene creciente interés el reutilizar los equipos para fabricar distintos productos, dando lugar a fábricas flexibles multiproducto situadas cerca de los lugares de consumo.
Esto requiere planificar y secuenciar la producción decidiendo qué productos se procesan, en qué equipos, en qué orden y los tiempos de inicio y fin de cada proceso.

## Slide 4: Unidades batch
Carga
Secuencia de operaciones internas en la unidad
Descarga
Receta para la unidad
Basicamente problemas de control
Operación

## Slide 5: Plantas batch
Cuando se considera un conjunto de unidades batch, el problema fundamental es saber cuando arrancar y descargar cada una, de forma que se procese un determinado flujo de productos y se satisfagan las restricciones de energia, calidad, almacenamiento, etc

## Slide 6: Fabricación monoproducto
Normalmente, la fabricación de un producto implica varias etapas que se llevan a cabo secuencialmente en varios equipos de acuerdo a una receta de fabricación.
Ejemplo:
Reactor
U1
U2
Centrifuga
U3
Secado
U4
En el ejemplo, la fabricación del producto A implica cuatro etapas (cada en una unidad de proceso) sucesivas empleando en cada una los tiempos indicados
Etapa 1, 4 h
A
Mezcla
Etapa 2, 1 h
Etapa 4, 1 h
Etapa 3, 2 h

## Slide 7: Diagrama de Gantt
2
1
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
Transferencia entre unidades

## Slide 8: Diagrama de Gantt
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
Operación no-solapada
2
1
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
Operación solapada
4

## Slide 9: Tiempo de ciclo (Cycle Time)
2
1
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
2
1
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
Intervalo de tiempo entre el comienzo de dos ciclos
Tiempo de ciclo = 8 h
Tiempo de ciclo = 4 h
M = nº de etapas

## Slide 10: Tiempo de ciclo
2
1
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
Tiempo de ciclo = 3 h
2
1
4
3
Otro ejemplo con tiempos diferentes en las etapas 1 y 2
Tiempo de proceso en la unidad:
U1= 2h , U2 = 3h, U3 = 2h, U4 = 1h
Makespan = 11 h
Makespan: Tiempo total empleado en producir un numero de lotes (ejemplo 2)
M numero de etapas

## Slide 11: Fabricación de varios productos
Planta tipo flowshop: cada producto usa todas las etapas siguiendo la misma secuencia (plantas multiproducto)
Reactor
U1
U2
Centrifuga
U3
Secado
U4
4 h
1 h
2 h
1 h
A
Mezcla
2 h
3 h
2 h
2 h
B
Reactor
U1
U2
Centrifuga
U3
Secado
U4
4 h
1 h
2 h
1 h
A
Mezcla
2 h
3 h
B
Planta tipo jobshop: no todos los productos usan todas las etapas y/o siguen la misma secuencia (plantas multiproposito)

## Slide 12: Fabricación de varios productos
Job-shop
Flow-shop con multiples unidades
por etapa (Parallel units, Multi-stage)
Multiples maquinas o unidades
una etapa (Single-stage)
una maquina o unidad
Todos los productos requieren usar todas las etapas siguiendo la misma secuencia
No todos los productos requieren usar todas las etapas y/o seguir la misma secuencia
Puede haber varias maquinas o unidades en cada etapa
A
B
C
1
2
3

## Slide 13: Ejemplo, dos productos
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
4
2
1
4
3
2
1
4
3
Campaña: Fabricación de un numero determinado de lotes de los distintos productos
Ejemplo: Campaña AABB

## Slide 14: Tipos de campañas
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
4
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
4
2
1
4
3
2
1
4
3
Producto único (single product campaign SPC)
Productos mezclados (mixed product campaign MPC)
AABB makespan 20 h
ABAB makespan 19 h
Tiempo de ciclo de la campaña 13h
Tiempo de ciclo de la campaña 12h

## Slide 15: Tipos de campañas
En general las campañas de productos mezclados MPC son mas eficaces, pero esto puede cambiar si se consideran los tiempos de limpieza necesarios asociados al cambio de productos
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
4
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
2
1
4
3
4
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3

## Slide 16: Tipos de almacenamiento
2
1
4
0 2 4 6 8 t (hr)
U1
U2
U3
U4
3
Transferencia sin espera: No existe almacenamiento intermedio y el producto no puede mantenerse mas tiempo en la unidad (ZW zero wait)
Almacenamiento intermedio ilimitado: Existen tanques para almacenamiento intermedio de capacidad ilimitada (UIS unlimited intermediate storage)
Almacenamiento en la etapa: No existen tanques de almacenamiento intermedio pero el producto puede mantenerse en la unidad (NIS non-intermediate storage)
ni, nº de lotes del producto i M, nº de etapas

## Slide 17: Ejemplo
Producto | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
A | 6 | 4 | 3
B | 3 | 2 | 2
Campaña ABAB
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
3
2
1
3
Tiempo de ciclo 11h
1
3
1
3
Transferencia sin espera
2
2

## Slide 18: Ejemplo
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
3
2
1
3
Tiempo de ciclo 10h
2
1
3
2
1
3
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
3
2
3
Tiempo de ciclo 9h
almacenamiento en la unidad
1
1
1
2
2
3
3
almacenamiento intermedio ilimitado
almacen
almacenamiento en la unidad

## Slide 19: Unidades paralelas
Reactor
U1
U2
6 h
2 h
Reactor
U1
Los productos pueden procesarse en varias unidades similares en cada etapa

## Slide 20: Unidades paralelas
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
2
1
Sin unidades paralelas
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U11
U12
U2
2
1
2
1
1
Tiempo de ciclo 6 h
2
Tiempo de ciclo 4 h
Con dos unidades unidades paralelas en la etapa 1

## Slide 21: Planificación y secuenciamiento
Planning and Scheduling
Fuerte demanda industrial
Potencial para optimizar
Problemas:
  Como modelar
  Como plantear la solución en términos de optimización
  Como resolver el problema de optimización

## Slide 22: Planificación y secuenciamiento
Decisiones jerarquicas multinivel con diferentes modelos, escalas de tiempo e incertidumbre
Nuevas herramientas: Sistemas de informacion + RTO
Planning
Scheduling
Control
Economía
Factibilidad
Cumplimiento de objetivos
Prestaciones dinámicas
Meses, años
Dias , semanas
Segundos, minutos

## Slide 23: Visión ampliada de la planificación y el secuenciamiento
Supply Chain
Cadena de suministro: empresa, almacenes, suministros, distribución

## Slide 24: Secuenciamiento cíclico en una planta tipo flowshop
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
3
2
1
3
Tiempo de ciclo 15h
1
3
2
¿En que orden deben procesarse los lotes si tenemos N productos?
Dado su carácter cíclico, basta resolver el problema para el primer ciclo
Un criterio puede ser escoger el orden para minimizar el tiempo de ciclo.
1
2
…

## Slide 25
Secuenciamiento cíclico en una planta tipo flowshop
2
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (hr)
U1
U2
U3
3
2
1
3
Tiempo de ciclo 15h
1
3
2
Para determinar el tiempo de ciclo hay que calcular los tiempos muertos sikj entre productos, con tiempos de limpieza ikj. Un posible algoritmo es:
1
2
…
Sikj tiempo muerto entre los productos i y k en la etapa j

## Slide 26: Secuencia óptima para minimizar el tiempo de ciclo
Para asegurar que la secuencia resultante sea cíclica:
Para todo subconjunto Q de B

## Slide 27: Secuenciamiento mono-etapa multiproducto
……
Tiempo mínimo de inicio
Tiempo máximo de finalización
Duración de la tarea
Tarea 1
Tarea 2
Tarea i
Tarea n
Equipo 1
Equipo 2
Equipo L
L equipos similares para realizar las tareas pero, quizas, con costos diferentes
Tareas correspondientes a los n productos
…….

## Slide 28: Asignación y secuenciamiento
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6
Asignación
Secuenciamiento
Asignar cada tarea a un equipo, y el orden y tiempo de ejecución en los mismos, de forma que se cumplan las restricciones de tiempos y se minimizen costos