## Slide 1: Control por computador
Prof. Cesar de Prada
Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2: Control por Computador
5º Curso de Ingeniería Química
Requisito previo: Control e Instrumentación
2º cuatrimestre 6 créditos
3 horas teoria Lun, Mart, Mierc, 12h
1 hora laboratorio Miercoles 4-5 h.
Seminario / Lab del Dpt. Ing. de Sistemas
Prof. Cesar de Prada / Smaranda Cristea

## Slide 3: Control por Computador
Información general
Orientación y objetivos
Programa
Laboratorio
Calificación
Visitas

## Slide 4: Sala de Control
Panel de Control
Control por computador

## Slide 5
Lazos de regulación
LC
LT
FT
FC
Vapor
PT
PC
LT
LC
D
FC
FT
Alimentación
F
V
B
R
TT
TC
TT
TC
Refrigerante
FC
FT

## Slide 6: Control de flujo convencional
q
FC
w
u
Bomba centrífuga
Caudalímetro
Válvula
y
I
P
PID:

## Slide 7: Señales del sistema
Proceso
Regulador
Transmisor
Actuador
w
Las señales de entrada y salida al regulador son
señales normalizadas, normalmente de 4-20 mA
u
y
4-20 mA
4-20 mA

## Slide 8: Controlador
SP 45
PV 45.5
4-20 mA del
transmisor
4-20 mA al
actuador
El regulador analógico opera de forma continua mediante circuitos electrónicos que implementan las funciones de regulación (PID)

## Slide 9: Panel de una sala de control convencional (analógico)
SP 45
PV 45.5
4-20 mA del
transmisor
4-20 mA al
actuador
Cada lazo de regulación va asociado a un controlador del panel
Indicadores, registradores, pulsadores, alarmas, sinopticos, …..

## Slide 10: Control por computador
q
FC
w
u
Bomba centrífuga
Caudalímetro
Válvula
y
I
P
PID:

## Slide 11: Control por computador
Proceso
Transmisor
u(t)
y(t)
4-20 mA
4-20 mA
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
Regulador digital
Actuador
Las señales que recibe y procesa el ordenador son de naturaleza distinta: digitales y solo cambian en ciertos instantes de tiempo

## Slide 12
Control por computador
Proceso
u(t)
y(t)
4-20 mA
4-20 mA
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
El ordenador puede procesar múltiples lazos
Multiplexado

## Slide 13: Control por computador
El ordenador opera con señales digitales y se conecta al proceso por medio de convertidores analógico digitales A/D y digital analógico D/A
Los modelos, algoritmos de control y comportamiento dinámico son de naturaleza diferente al caso de señales analógicas
Las funciones de regulación se realizan por software, lo que da una gran potencia y flexibilidad
Además de diversos tipos de control, puede realizar otras funciones

## Slide 14: Control por Computador
Las señales de planta van a armarios con convertidores A/D y D/A y son procesadas por uno o varios computadores en forma de tarjetas alojadas también en otros armarios de control
D/A
A/D
Proceso
P

## Slide 15: Control por computador
La potencia de cálculo del ordenador abre las puertas para una operación óptima del proceso y múltiples aplicaciones integradas

## Slide 16: Objetivos 1
Introducir las bases del modelado, análisis, proceso de señal, control, configuración y operación de procesos por medio de sistemas basados en ordenador (Sistemas de control distribuido DCS)

## Slide 17
Objetivos 2
Introducir el control avanzado de procesos basado en modelos
LC
FC
T T
FC
LC
T T
qr
qb
q
ta
tb
Ref ta
Ref tb
MBPC

## Slide 18: Importancia
Para poder abordar problemas
de un nivel, los niveles inferiores
han de funcionar correctamente
En concreto, la optimización
económica exige que el nivel
de control funcione
adecuadamente

## Slide 19: Control predictivo
Proceso
Optimizador
u
w
y
v
Predictor
y(t+j)
Control multivariable
Basado en modelos dinámicos

## Slide 20: Identificación
Aprender técnicas de estimación de modelos dinámicos a partir de datos de proceso

## Slide 21: Programa
Introducción
Modelado y análisis de sistemas muestreados
Control digital
Proceso de señal
Identificación de procesos
Control Avanzado (Predictivo)

## Slide 22: Laboratorio
Control digital de procesos
Identificación de sistemas
Simulación
HITO, HIDEN
Proyecto de control avanzado de un proceso

## Slide 23: Bibliografía
Sistemas controlados por computador., Astrom, Wittenmark, Edt. Paraninfo, 1989.
Digital control of dynamic systems., Franklin, Powell, Workman, Edt Addison Wesley, 1990.
Oppenheim A, et al. Señales y sistemas, Prentice Hall 1998
Ljung, L. System Identification, Prentice Hall 1999
Ljung, L. , Glad J. Modelling of dynamical Systems, Prentice Hall 1994
Camacho E. F., Bordons C., Model predictive control in the process industry, Springer Verlag 1999
Richalet J. Pratique de la commande predictive, Hermes, 1993
documentación adicional en página web: www.isa.cie.uva.es/~prada

## Slide 24: Control por computador
Visitas:
  Esta prevista una visita a una instalación industrial en cooperación con la sección de estudiantes de la ISA (Refinería de Petronor) 3 de Mayo 2005
Conferencias / Simulador
  "Advanced Control Systems" a cargo del profesor Robin de Keyser, Universidad de Gante, Bélgica, 12 de Abril de 2005
  “Instrumentación industrial” a cargo de Enrique Blanco, CERN, Ginebra. 8 de Abril, 2005
Calificación:
  Examen (problemas + cuestiones, teoría) 50%
  Proyecto práctico 50%

## Slide 25: Ventajas de control por computador
Flexibilidad
  Cambios de estructura o algoritmos sin recablear
  Facilidad de crecimiento y rapidez en los cambios
Mejor información
  Gráficos, esquemáticos, históricos, variables calculadas
Mejor control
  Precisión, métodos, estructuras, secuencias, integración
Gestión de alarmas
  Señalización, niveles, tratamiento lógico, integración
Mas funcionalidades
  Estadística, comunicaciones, optimización, seguridad

## Slide 26: Diversidad de Sistemas
SP 45
PV 45.5
4-20 mA del
transmisor
4-20 mA al
actuador
Reguladores industriales de lazo (Exact, Sipart, ….)
D/A
A/D
Microprocesador
D/A, A/D
4-20 mA a los
transmisores
4-20 mA a los
actuadores
Control mediante PC (Regula,..)

## Slide 27: Controlador digital

## Slide 28: Diversidad de Sistemas
Autómatas Programables (PLC) Secuencias y funciones lógicas (S7, Allan Bradley,…)
SP 45
PV 45.5
Sistemas SCADA Supervision, Control And Data Adquisition (Fix, InTouch, PI, …)
Señales de contactos y analógicas

## Slide 29: Diversidad de Sistemas
CONSOLAS de
OPERACION
- CONTROL
AVANZADO
- DMC’s
- SISTEMAS
DE INFORMACION
PROCESO
ARMARIOS DE CONTROL: CONTROLADORES
de PROCESO + TARJETAS DE E/S ANALOGICAS Y DE CONTACTOS
LCN
(RED LOCAL DE CONTROL)
Sistemas de Control Distribuido: (TDC-3000, Delta-V, PCS7,..)
SALAS
DE
CONTROL
IMPRESORAS de
ALARMAS

## Slide 30: Diversidad de Sistemas
LABORATORIO
PRODUCTOS
CRUDOS
ENERGIAS
BALANCES
CONSOLAS de
OPERACION
- CONTROL
AVANZADO
- DMC’s
- SISTEMAS
DE INFORMACION
PROCESO
ARMARIOS DE CONTROL
CONEXION
REMOTA
ETHERNET
(RED GESTION DE LA PRODUCCION)
LCN
(RED LOCAL DE CONTROL)
- CENTRAL
- CENTROS REMOTOS
OFICINAS
Sistemas de Control de Planta
SALAS
DE
CONTROL
MANTENIMIENTO
ALMACEN
SEGURIDAD
USUARIOS
IMPRESORAS de
ALARMAS

## Slide 31: Funciones del ordenador
SP 45
PV 45.5
SP 45
PV 45.5
Monitorización:
Gráficos, Esquemáticos, Históricos, señalización de alarmas,...
Supervisión: Monitorización, gestión de alarmas, cambio de consignas o secuencias, sintonía, ...

## Slide 32: Funciones del ordenador
D/A, A/D
SP 45
PV 45.5
Control Digital Directo DDC
Control del proceso: se recibe información, se calcula la señal de control y se envía al proceso

## Slide 33
Instrumentos digitales
LRC
128
PC
014
Normalmente no accesible al operario
Accesible al operario
Comparte varias funciones:
display, control,etc.
Configurable por software
Acceso por red
El número es el mismo en todos los instrumentos de un
mismo lazo de regulación
Controlador de DCS, regulador por microprocesador,...

## Slide 34
Instrumentos digitales
LRC
128
Computador
Distinto del controlador de un DCS
Varias funciones: DDC, registro, alarmas,etc.
Acceso por red
Conexión software o por red digital

## Slide 35
Instrumentos digitales
Control lógico o secuencial
PLC o secuencias/ lógica de un DCS
Accesible al operario
No accesible al operario

## Slide 36: Conexión al proceso
Proceso
4 – 20 mA
Forma tradicional: señales analógicas de 4-20 mA mas convertidores A/D y D/A

## Slide 37: Convertidores D/A
2nR
2n-1R
2R
....
+
-
R
V volts
-VR
Amplificador operacional
dn
dn-1
d1
Potencia mA

## Slide 38: Convertidores A/D
+
-
R
Sample
Hold
V
V
D/A
Lógica
Vf=0 stop
Contador
Pulsos de Reloj
Vf
Muchos tipos diferentes

## Slide 39: Tarjeta A/D
4-20mA
V=IR
R
Protección Optoacop, Zener,...
Filtrado
I1
V1
S&H
4-20mA
V=IR
R
Protección Optoacop, Zener,...
Filtrado
I2
V2
........
Vm
A/D
Multiplexor
Vi
Canales independientes /tierra común Otras funcionalidades: contadores, temporizadores, DMA, ...
Señal digital
Canales

## Slide 40: Tarjeta D/A
......
4-20 mA
A/D
Registro de almacenamiento
Digital
V
1101..
Fuente de corriente
Por canal
A/D
V
1101..
Fuente de corriente
Digital
4-20 mA

## Slide 41: Buses de campo
Señales digitales de y a los instrumentos a través de un bus de comunicaciones digital (Fieldbus)
Fieldbus Foundation Profibus,....

## Slide 42: Buses de Campo
PLC
Ordenador
Bus digital
1101...
Microprocesador
Módulo A/D y
Comunicaciones mas sensor
TT
FT
DT
Controladora del bus

## Slide 43
Buses de Campo
Ahorro de cableado
Rechazo de ruidos
Nuevas funciones: Ajuste remoto de rangos, test, documentación,....
Información mas elaborada, configurable por software
Control distribuido en los instrumentos
Arquitecturas y Protocolos
PLC
Ordenador
Bus digital
1101...
TT
FT
DT

## Slide 44: Control por computador
Proceso
Transmisor
u(t)
y(t)
4-20 mA
4-20 mA
Ordenador
D/A
A/D
y(kT)
u(kT)
w
Regulador digital
Actuador
Las señales que recibe y procesa el ordenador son de naturaleza distinta: digitales y solo cambian en ciertos instantes de tiempo